Статья опубликована в журнал МОТО иоль 1993 г.

СТАРЫЕ КАРБЮРАТОРЫ

В редакцию «Мото» приходит большое количество писем,

в которых читатели задают вопросы, связанные

с карбюраторами снятых с производства моделей.

Эта публикация призвана дать ответы на часть из них.

За послевоенные годы советской мотоциклетной промышленностью были выпущены многие миллионы мотоциклов. Эта техника оказалась довольно прочной: значительная ее часть ездит и поныне. Однако наибольшее количество проблем на старом «аппарате» возникает с карбюраторами. Основная их масса связана с невозможностью найти технические характеристики и регулировочные данные, а также сведения, позволяющие при необходимости заменить один карбюратор другим, более позднего выпуска. Эта информация сведена в таблицы, приведенные в данной статье.

Одним из важнейших параметров карбюратора является диаметр диффузора. Казалось бы, чем больше отверстие для прохода воздуха, тем лучше будет работать двигатель

В действительности же при большом диаметре диффузора скорость воздушного потока на малых оборотах может оказаться недостаточной для нормального смесеобразования — при этом говорят, что у мотора пропадают «низы». В противоположном случае слишком малый проход создает дополнительное сопротивление на впуске в двигатель и не позволяет ему развить полную мощность.

Карбюраторы легких мотоциклов

| Показатели | К-55 | К-55Б | К-55В | К-55Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Применяется на двигателе | M-IM, К-58 | К-175 | "Вятка", ВП-150 | М-103 |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Уровень топлива в поплавковой камере, мм | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Пропускная способность ГТЖ, см^/мин | 135 | 190 | 165 | 145 |
| Диаметр распылителя, мм | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |

Карбюраторы мопедов и мотовелосипедов

| Показатели | К-35 | К-35Б | К-35В | К-34 | К-34Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применяется на двигателе | Рига-1; Ш-50 | Рига-3, Ш-51 | Рига-4, Ш-52 | Д-4 | Д-5 |
| Диаметр смесительной камеры,мм | 12,5 | 14 | 14 | 12,5 | 12,5 |
| Диаметр диффузора, мм | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 |
| Уровень топлива в поплавковой камере, мм | 9 | 9 | 12,5 | 9 | 9 |
| Пропускная способность ГТЖ, см3/мин | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 |
| Диаметр распылителя, мм | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1 | 1 |
| Диаметр воздушного канала, мм | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 1,9 |

Карбюраторы К-28

| Показатели | К-28Б | К-28 В | К-28 Г * | К-28Д | К-28Е ** | К-28Ж | К-28И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применяется на двигателе | ИЖ-49 | Мотопомпа, МП600А | Т-200 | ИЖ-56 | СЗА, мотоколяска | ИЖ-Ю | ИЖ-П |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
| Диаметр диффузора, мм | нд | нд | нд | мд | нд | нд | нд |
| Уровень топлива, мм | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Пропускная способность главного топливного жиклера, cm3/mиh | 110 | 95 | 182 | 182 | 120 | 270 | 215 |
| Диаметр отверстия топливного жиклера холостого хода, мм | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 |
| Диаметр распылителя, мм | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| * Топливный штуцер и колодец дросселя горизонтальны. ** Горизонтальный топливный штуцер. |

Именно поэтому опытный мотоциклист может по диаметру диффузора приблизительно определить мощность двигателя.

Есть еще и другая тонкость, связанная с принципом работы карбюратора. Дело в том, что настройка главной дозирующей системы, а она, как правило, осуществляется подбором главного топливного жиклера с соответствующей пропускной способностью, зависит от режима протекания воздушного потока через карбюратор, а он у каждого типа двигателя свой. Довольно часто карбюратор, ранее прекрасно работавший, после установки лепесткового клапана приготавливает или бедную, или богатую смесь. И это легко объяснимо — изменился режим работы. Все это говорит о том, что при замене старого карбюратора иным следует отдать предпочтение той модели, которая имеет не только тот же или близкий диаметр диффузора, но и близкую пропускную способность главного топливного жиклера. Впрочем, это не избавляет от необходимости проверить качество приготавливаемой топливной смеси по свечам. Как это сделать, рассказывалось в «Мото» № 1 за 1991 год.

Часто у мотоциклистов возникает вопрос: как изготовить жиклер? Чтобы ответить на него, разберемся более подробно, что же это такое. Упрощенно можно сказать, что жиклер — это мерное отверстие, главной характеристикой которого является пропускная способность в кубических сантиметрах в минуту. На нее влияют диаметр и длина отверстия, его форма и многое другое. Если учесть, что размеры этой детали малы, то становится понятно, что сделать жиклер в домашних условиях довольно сложно, практически невозможно. Лучше использовать заводские жиклеры. Они, кстати, на всех современных отечественных мотоциклетных карбюраторах полностью взаимозаменяемы. Это относится к карбюраторам К62 и всем последующим, а также к К36 последних лет выпуска. Все жиклеры, изготовленные на «Ленкарзе», продуваются воздухом для определения их пропускной способности, которая наносится в качестве маркировки.

И последнее. Иногда можно слышать, что тот или иной мотоциклист поставил на «Планету» карбюратор от пускового двигателя и «страшно» доволен. Хочется предостеречь от подобных модернизаций. Пусковой двигатель по своим характеристикам близок к тем мотоциклетным, на базе которых разработан, но характер его работы сильно отличается от мотоциклетного. По сути дела «пускач» — двигатель двухрежимный. Поэтому и карбюратор его имеет соответствующее устройство и совершенно не пригоден для использования на мототехнике. Что же касается того, что кто-то такую замену сделал, то скорее всего удовлетворение владельца — это оценка субъективная, а вот точные замеры с помощью приборов обязательно покажут ухудшение свойств двигателя.

Подведем итоги. Главными ориентирами при переходе на карбюратор другой модели являются диаметр диффузора (смесительной камеры) и пропускная способность главного топливного жиклера (он в таблице обозначен аббревиатурой ГТЖ). И наконец, не устанавливайте на мотоцикл немотоциклетные карбюраторы. Надеемся, что эти простые рекомендации позволят вам избежать затруднений.

С. КАТИН

Карбюраторы К-36

| Показатели | К-36 | К-36Г | К-36Д | К-36Е | К-36Ж | К-36И | К-36К | К-36Л | К-36М | К-36П | К-36Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применяется на мотоцикле | К175Б, К175В, Восход, Восход-2 | Турист. Турист-М, ТГМ200 | ИЖ-Ю3 | СЗД | ИЖ-Ю2, ИЖ-Ю | ИЖ-П2, ИЖ-ПЗ | Лодочные моторы,. Москва-М, Москва-12 | Лодочные моторы, Нептун | Ml 05 | Мотопомпа | Вятка-150М, Вятка-электрон |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 27 | 24 |
| Диаметр диффузора, мм | 24 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 | 22 | 22 | 25 | 22 |
| Уровень топлива в поплавковой камере, мм | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Пропускная способность главного топливного жиклера, см3/мин | 195 | 185 | 260 | 400 | 275 | 280 | 360 | 270 | 155 | 280 | 165 |
| Диаметр отверстия топливного жиклера холостого хода, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Диаметр отверстия воздушного жиклера (канала) холостого хода, мм | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0.9 | 1.5 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
| Диаметр отверстия жиклера корректора, мм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0.7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |
| Диаметр распылителя, мм | 2,65 | 2,65 | 2,6 | 2,65 | 2,6 | 2,65 | 2.65 | 2,6 | 2,65 | 2,6 | 2,6 |
| Примечания |  | ГТШ X | УСК | ГТШ |  | с 1971 УСК |  |  |  |  | ГТШ X |

ГТШ — карбюратор имеет горизонтальный топливный штуцер;

УСК — карбюратор имеет увеличенный по сравнению с К-36 диаметр седла топливного клапана;

X — карбюратор крепится к двигателю хомутом со стяжным болтом.