При помощи этой приспособы легко собираются и разбираются любые амортизаторы, все зависит от длины шпилек.

Масло которое заливал в амортизаторы – 55 мл. Пробег показал надежность

Заменил сальники: в виде грибка нашел в продаже, резиновые колечки подобрал в ВАЗовском магазине. Вся сборка разборка составляет около 30 минут. Да есть один нюанс в тульских амор-тах, при снятии верхней серьги если ремонтируете сразу все амортизаторы не перепутайте пи сборке – отверстия под штифты на заводе сверлят в ручную (по крайней мере у меня сложилось такое впечатление.

Затраты:

расчет с токарем в ЖЭУ – 1,5 л\пива,

шпилька М12 длиной 1 метр (другой не нашел) – 50 руб.,

6 гаек – М12 – 3 руб

2 шайбы – D12 – 1 руб.